## Slide 1: Sustav za mjerenje razine tekućine
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Mentor:
doc. dr. sc. Duje Čoko
Student:
Robert Blaškić
Sveučilište u Splitu

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Praktični dio završnog rada
  Ultrazvučna mjerna metoda
Teorijski dio završnog rada
  Kapacitivna mjerna metoda
  Hidrostatska mjerna metoda
Zaključak
Literatura

## Slide 3: Uvod
Razvoj potaknut od današnjih industrijskih standarda
Klasifikacija raznih mjernih metoda:
  Općenita: diskretne ili kontinuirane
  U industriji na temelju situacije u kojoj
  se primjenjuju – temperatura, tlak,
  mjerni opseg...
Arduino
  Open-source
  Niska cijena
  Cross-platform podrška
Korišteni mehanizmi – PWM, Serial monitor,
Ulazno/Izlazni pinovi, Pull-up otpornik...

## Slide 4: Ultrazvučna mjerna metoda
Ultrazvuk – zvučni valovi frekvencije iznad 20kHz
Pojavljuje se uz zvučne valove ili se proizvodi ultrazvučnim generatorima
Generatori = pretvorba drugih oblika energije u energiju ultrazvučnih valova (Piezoelektrični učinak)
Magnetostrikcija, elektrostrikcija, ...
Brzina zvuka ovisi o svojstvima
medija (temperatura, relativna
vlaga, struktura medija)
U suhom zraku temperature 20 °C
iznosi 343 m/s (1235 km/h)

## Slide 5: Ultrazvučna mjerna metoda
Senzor HC-SR04
Preko Transmittera emitira ultrazvučne valove
Valovi se šire kroz zrak (sredstvo) brzinom zvuka
POČETNA KALIBRACIJA = senzor DHT11 (temperatura)
. (brzina zvuka)
Rast od 0.6 m/s po °C
(kinetička – molekularna teorija)
Preko Receivera prima reflektirane ultrazvučne valove
Izlaz senzora je vremenski interval  udaljenost
Udaljenost kao funkcija izmjerenog vremena:

## Slide 6: Ultrazvučna mjerna metoda
Princip rada senzora HC-SR04

## Slide 7: Ultrazvučna mjerna metoda
Ideja izvedbe – detektiranje prepreke ispred ultrazvučnog senzora
Prepreka = površina mjerene tekućine
POČETNA KALIBRACIJA = prilagodba sustava prema korištenoj posudi
od predajnika prema prepreki + reflektiran od prepreke prema prijemniku
= Izmjereni vremenski interval obilaska vala
Za određivanje udaljenosti koristi se polovično izmjereno vrijeme
(uz statističku pretpostavku 50% - 50%)
Prijem ultrazvučnih valova
Vrijeme obilaska vala [μs]
Udaljenost [cm]
Odbijanje vala od prepreke
Emitiranje ultrazvučnih valova

## Slide 8: Ultrazvučna mjerna metoda

## Slide 9: Kapacitivna mjerna metoda
Mjerna metoda za nevodljive tekućine
Mjerna metoda za vodljive tekućine
DIELEKTRIČNA KONSTANTA

## Slide 10: Kapacitivna mjerna metoda
Metoda obrade izmjerenog kapaciteta
POČETNA KALIBRACIJA
POČETNA KALIBRACIJA
Izvedba parazitnog kapaciteta
(izmjereni kapacitet manji od 1nF)
Izvedba realizirana RC krugom
(izmjereni kapacitet veći od 1nF)

## Slide 11: Hidrostatska mjerna metoda
Mjerna metoda za razinu tekućine u zatvorenoj posudi
GUSTOĆA
Mjerna metoda za razinu tekućine u otvorenoj posudi

## Slide 12: Hidrostatska mjerna metoda
Senzor MPX5010DP (prijenosna funkcija)
POČETNA KALIBRACIJA

## Slide 13: Zaključak
Mjerne metode | Prednosti | Nedostaci
Ultrazvučna | - Jednostavnost i fleksibilnost Vrlo precizna Tekućine i čvrste tvari Ne zahtijeva dodir s uzorkom | Visoka cijena vrlo preciznih senzora Ne mogu se mjeriti pjenaste tvari
Kapacitivna | Jeftina i izvrstan kontinuitet Precizna Stabilne konstrukcije Laka za održavanje | U dodiru s uzorcima mjerenja (korozija) Agresivne kiseline izazivaju mjerne pogreške Kompleksna metoda obrade
Hidrostatska | Različite tekućine i posude Isplativa Precizna Izvrstan kontinuitet Male dimenzije Prihvatljiva potrošnja | U dodiru s uzorcima mjerenja Oštećenje komponenata sustava Eventualne mjerne pogreške (gustoća) Skupi

## Slide 14: Literatura
Hopper H.: „A Dozen Ways to Measure Fluid Level and How They Work“, s Interneta, https://www.fierceelectronics.com/components/a-dozen-ways-to-measure-fluid-level-and-how-they-work, 01.12.2004, posjećeno 01.05.2020.
FPI Sensors International: „What is the difference between a point level sensor and a continuous level sensor?“, s Interneta, https://fpisensors.com/difference-point-level-sensors-continuous-level-sensors/, 07.06.2019., posjećeno 03.05.2020.
Arduino: „What is Arduino?“, s Interneta, https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction, posjećeno 01.05.2020.
Arduino: „Why Arduino?“, s Interneta, https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction, posjećeno 01.05.2020.
Arduino: „Arduino Nano?“, s Interneta, https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardNano, posjećeno 01.05.2020.
e-radionica.com: „CRODUINO BASIC3“, s Interneta, https://e-radionica.com/hr/croduino-basic3.html, posjećeno 01.05.2020.
davidzovko: „Croduino Basic Eagle Files“, s Interneta, https://github.com/e-radionicacom/Croduino-Basic-Eagle-Files/blob/master/README.md, 26.11.2018., posjećeno 01.05.2020.
Svetlana Radlovački: „Šta je PWM?“, s Interneta, https://cecaradlovacki.wordpress.com/2015/04/10/sta-je-pwm/, 10.04.2015, posjećeno 01.05.2020.
Timothy Hirzel: „PWM“, s Interneta, https://www.arduino.cc/en/tutorial/PWM, posjećeno 01.05.2020.

## Slide 15: Literatura
YourDuino-Maker: „HOW-TO Use The ARDUINO SERIAL MONITOR“, s Interneta, https://www.instructables.com/id/HOW-TO-use-the-ARDUINO-SERIAL-MONITOR/, posjećeno 01.05.2020.
ArduinoGetStarted.com: „Arduino-Serial Monitor“, s Interneta, https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-serial-monitor, posjećeno 01.05.2020.
Arduino: „Digital Pins“, s Interneta, https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins, posjećeno 02.05.2020.
e-radionica.com: „PULL-UP / PULL-DOWN OTPORNIK“, s Interneta, https://e-radionica.com/hr/blog/2015/08/19/pull-up-pull-down-otpornik/, 19.08.2015., posjećeno 02.05.2020.
Learning about Electronics, „Pull up and Pull down Resistors-Explained“, s Interneta, http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Pull-up-and-pull-down-resistors.php, posjećeno 03.05.2020.
Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, „Ultrazvuk“, s Interneta, https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63120, 2020., posjećeno 22.03.2020.
Johnson Electric, Nanomotion, „The Piezoelectric Effect“, s Interneta, https://www.nanomotion.com/piezo-ceramic-motor-technology/piezoelectric-effect/, posjećeno 22.03.2020.
Alchemy Technology, „Piezoelectric effect“, s Interneta, https://alchemytechnology.org/f/piezoelectric-effect, 27.05. 2019., posjećeno 22.03.2020.
Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, „Magnetostrikcija“, s Interneta, https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=38046, 2020. posjećeno 23.03.2020.

## Slide 16: Literatura
Janocha, H.: „Aktoren“, Springer Verlag, Berlin, 2006.
Sathees Physics, „ULTRASONIC wave“, s Interneta, https://www.slideshare.net/SatheesPhysics/ultrasonic-wave, 06.02.2016., posjećeno 23.03.2020.
BrainKart.com, „Magnetostriction Method: Principle, Construction, working, Advantages and Limitations“, s Interneta, https://www.brainkart.com/article/Magnetostriction-Method--Principle,-Construction,-working,-Advantages-and-Limitations_6871/, posjećeno 23.03.2020.
Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, „Elektrostrikcija“, s Interneta, https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=17672, 2020., posjećeno 23.03.2020.
VIDYARTHIPLUS (V+) BLOG, „Engineering Physics 1 – Ultrasonics – Piezo-Electric Effect – Piezo-Electric Generator“, http://www.vidyarthiplus.in/2011/11/engineering-physics-1-ultrasonics-piezo.html, posjećeno 24.03.2020.
Josh Pooja, Ques10, „Explain piezoelectric oscillator to produce USW.“, https://www.ques10.com/p/10235/explain-piezoelectric-oscillator-to-produce-usw/, 2016., posjećeno 24.03.2020.
Kruz V.: „Tehnička fizika za tehničke škole“, „Školska knjiga“, Zagreb, 1969.
davorfranjkovic.tripod.com, „Brzina zvuka“, s Interneta, http://davorfranjkovic.tripod.com/AERODINAMIKA-VISOKIH-BRZINA/BRZINA-ZVUKA.PDF, posjećeno 24.03.2020.
Lelas D: Prezentacije predavanja 4 za kolegij „Fizika 2“, FESB, 07.11.2018

## Slide 17: Literatura
Mik Cox; tpg2112: „How to relate speed of sound with relative humidity?“, https://physics.stackexchange.com/questions/46705/how-to-relate-speed-of-sound-with-relative-humidity, StackExchange-Physics, 13.12.2012, posjećeno 24.03.2020
Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, „Zvuk“, s Interneta, https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=67594, posjećeno 24.03.2020
ElecFreaks, „Ultrasonic Ranging Module HC-SR04“, datasheet, s Interneta, https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf, posjećeno 24.03.2020.
Jos Verstraten, Blogger: „HC-SR04 ultrasonic module tested“, s Interneta, https://chinese-electronics-products-tested.blogspot.com/p/hc-sr04-ultrasonic-module-tested.html, 22.12.2017., posjećeno 24.03.2020.
components101.com: „HC-SR04 Ultrasonic Sensor“, s Interneta, https://components101.com/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet, 18.09.2017., posjećeno 25.03.2020.
Benne de Bakker, „How to use a HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor with Arduino“, s Interneta, https://www.makerguides.com/hc-sr04-arduino-tutorial/, posjećeno 25.03.2020.
Technical Editor: „Advantages and disadvantages of ultrasonic level measurement“, https://www.polytechnichub.com/advantages-disadvantages-ultrasonic-level-measurement/, 16.07.2017., posjećeno 25.03.2020.
Jajac B.: „Teorijske osnove elektrotehnike s odabranim primjerima“, svezak I., Graphis, Zagreb, 1998.
Kovač N.: „Prezentacije s predavanja kolegija Osnove elektrotehnike 1“, FESB, Split, 2017.

## Slide 18: Literatura
Hrvatska enciklopedija; Leksikografski zavod Miroslav Krleža: „Dielektrik“, s Interneta, https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15003, posjećeno 29.03.2020
deacademic.com: „Kapazitiver Spannungsabfall“, s Interneta, https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/743184, posjećeno 31.03.2020.
R. Nave: „Electric Field of Line Charge“, s Interneta, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elecyl.html, posjećeno 31.03.2020.
Kulišić, P.: „Mehanika i toplina“, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Šesnić S.: „Repetitorij predavanja“, 2.dio za kolegij Osnove elektrotehnike 2, FESB, Split, 2018.
jon, PIC Tutorials: „Capacitance Meter Mk II“, s Interneta, https://wordpress.codewrite.co.uk/pic/2014/01/25/capacitance-meter-mk-ii/, 25.01.2014, posjećeno 09.04.2020.
jon, PIC Tutorials: „Capacitance measurement with the Arduino Uno“, s Interneta, https://wordpress.codewrite.co.uk/pic/2014/01/21/cap-meter-with-arduino-uno/index.html, posjećeno 09.04.2020.
Generalić, Eni. "Relativna gustoća."Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar.“, s Interneta, https://glossary.periodni.com/glosar.php?hr=relativna+gusto%C4%87a, 20.10.2018. KTF-Split., posjećeno 15.4.2020.
circuits4you, „Water Level Measurement Using Arduino“, s Interneta, https://circuits4you.com/2016/05/13/water-level-measurement-arduino/, 05.03.2016., posjećeno 13.04.2020.
NXP: „Data Sheet: Technical Data MPX5010 Rev 13“, s Interneta, https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5010.pdf, 10/2012, posjećeno 14.04.2020.

## Slide 19: Hvala na pažnji!